ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ECONO FLAT / INCLINE / DECLINE BENCH

(СКАМЬЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ СПИНКИ)

МОДЕЛЬ: F320

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

Примите наши поздравления и благодарность за то, что вы выбрали систему силовой тренировки Econo Flat/ Incline/Decline bench. Тренажер Econo Flat/ Incline/Decline bench предоставляет внушительный набор упражнений для силовой тренировки с целью развития всех основных групп мышц. Являются ли вашей целью кардиотренировки, стройное подтянутое тело или впечатляющий размер мышц и сила, с помощью Econo Flat/ Incline/Decline bench вы добьетесь желаемых результатов.

Для вашей безопасности и пользы прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сопутствующую литературу до начала использования  Econo Flat/ Incline/Decline bench . Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Существует определенный риск при использовании данного типа оборудования. Проконсультируйтесь со своим врачом перед выполнением этой или какой-либо другой тренировочной программы.

Особенно это касается людей в возрасте после 35 или лиц, находящихся в группе риска по здоровью. Компания не несет ответственности за травмы или повреждения  имущества, вызванные использованием данного оборудования.

1.	Данное оборудование должно быть установлено на ровной плоской поверхности для должного функционирования.

2.	Регулярно протирайте мягкие поверхности и раму. Мы рекомендуем использовать теплую мыльную воду. Не используйте грубые или абразивные химикаты.

3.	Каждый раз перед использованием проверяйте и подтягивайте все части. Заменяйте любые изношенные детали незамедлительно. Несоблюдение этого может привести к серьезной травме.

4.	Не допускайте приближения детей к тренажеру  Econo Flat/ Incline/Decline bench.

5.	Не приближайте руки к подвижным частям тренажера.

6.	При регулировке сидения убедитесь, что пружинный фиксатор полностью зацеплен. В противном случае сиденье может соскользнуть, что может привести к серьезной травме.

7.	Тренируйтесь с осторожностью во избежание травм.

8.	Если вы не уверены в правильности использования системы силовой тренировки  Econo Flat/ Incline/Decline bench, позвоните местному дилеру оборудования BODYCRAFT или в отдел сервисного обслуживания клиентов по телефону 800-990-5556.

ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ

ВИДЕ

ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ

NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО

1	ОПОРА СИДЕНЬЯ	1

2	ПОЛЗУНОК СИДЕНЬЯ	1

3	ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР	1

4	ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА	1

5	ОПОРА ДЛЯ СПИНКИ	1

6	ПЕТЛИ СИДЕНЬЯ	2

7	КОЛЕНОДЕРЖАТЕЛЬ	1

8	ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПЛАНКА	2

9	ДЕРЖАТЕЛЬ ВАЛИКОВ	1

10	U-ОБРАЗНЫЙ ШТЫРЬ	1

11	45 X 75mm ПРЯМОУГ. ЗАГЛУШКА	4

12	45 X 75mm ПРЯМОУГ. ТОРЦОВАЯ	3

ЗАГЛУШКА

13	50mm КВАДРАТН. ТОРЦОВАЯ	1

ЗАГЛУШКА

14	45mm КВАДРАТН. ТОРЦОВАЯ	2

ЗАГЛУШКА

15	1" КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА	2

16	1" КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА (малая)	1

17	ПРЯМОУГ. ВКЛАДЫШ	2

18	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВСТАВКА	1

19	СТАЛЬНОЙ ВКЛАДЫШ	6

20	МЕТАЛЛИЧ. КОЛПАЧОК	1

21	3/8" ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР	1

22	1/2" ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР	1

23	РУКОЯТКА	1

24	МЯГКИЙ ВАЛИК	2

25	СПИНКА	1

26	СИДЕНЬЕ	1

31	1/2" X 4-3/4" ШЕСТИГР. БОЛТ	1

32	1/2" X 4" ШЕСТИГР. БОЛТ	2

33	1/2" X 2-3/4" ШЕСТИГР. БОЛТ	2

34	3/8" X 4" ШЕСТИГР. БОЛТ	2

35	3/8" X 2-3/4" ШЕСТИГР. БОЛТ	2

36	3/8" X 1" ШЕСТИГР. БОЛТ	2

37	1/2" ШАЙБА	4

38	3/8" ШАЙБА	4

39	3/8" ШАЙБА (малая)	4

40	1/2" ГАЙКА	3

41	1/2" ГАЙКА (более тонкая)	2

42	3/8" КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА	2

43	РОЛИК	2

44	5/16" X 1-1/2" ШЕСТИГРАН.	2

БОЛТ

45	5/16" X 8.5mm ГАЙКА	2

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Не затягивайте болты, не прочитав инструкцию.

1. Поставьте  две Заглушки (11) и две Торцовых Заглушки (12) на Опору Сиденья (1), затем  задвиньте Ползунок Сиденья (2)в Опору Сиденья (1). Поставьте Торцовую Заглушку (13) на Ползунок Сиденья (2).

2. Поставьте две Заглушки (11) на Передний Стабилизатор (3).Присоедините Переднюю Стойку (4)к Переднему Стабилизатору (3), используя два Болта(33), две Шайбы(37) и две Гайки(40).

3. Присоедините Переднюю Стойку(4) к Опоре Сиденья (1), используя два Болта(34), Четыре Шайбы(39) и две Гайки(42). Завинтите  Рукоятку(23)  в Ползунок Сиденья (2).

4. Присоедините Ролик(43) к крепежной скобе Опоры Сиденья(1), используя Болт (44) и Гайки(46).

5. Прикрепите Петли Сиденья(6) и Опору для Спинки (5) к Ползунку Сиденья(2), используя 1/2" X 4-3/4" Болт (31), две Шайбы (37) и Гайку(40) Опоры для Спинки(5).

6. Присоедините Поддерживающую Планку(8) (предварительно подсоединив один ее конец к Опоре для Спинки(5) ) к Опоре Сиденья(1), используя Болт(32)  и Гайку (41). Развинтите болт примерно на половину оборота таким образом, чтобы Поддерживающая планка(8)  могла свободно двигаться.

7. Присоедините Сиденье(26) к Петлям Сиденья(6), используя Болты (36) и Шайбы(38), Спинку(25) к Опоре для Спинки(5), используя Болты(35) и Шайбы(38).

8. Задвиньте Промежуточную Квадр.  Вставку(18) в Переднюю Стойку(4), затем вставьте Коленодержатель (7) в Переднюю Стойку (4). Поставьте Заглушку(14) на Коленодержатель(7).

9. Вставьте Держатель Валиков(9) в Коленодержатель

(7) и натяните Мягкие Валики(24) на Держатель Валиков (9) и поставьте  1" круглую Заглушку(15)

с каждой стороны.

Потяните сиденье вперед, чтобы установить в наклонную позицию.

Пожалуйста, убедитесь, что все детали подсоединены и затяните болты.

Сборка завершена! Пожалуйста, выполните следующее перед началом использования тренажера BODYCRAFT ECONO FLAT / INCLINE / DECLINE BENCH:

1.Убедитесь, что все болты туго затянуты.

2.Наслаждайтесь многими годами Спортивного Образа жизни.

Спасибо за то, что вы приобрели Bodycraft Econo flat / incline / decline Bench. Если у  вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните местному дилеру оборудования BodyCraft